Dane Zamawiającego:
	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
	ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1
	18-400 Łomża

NIP: 7181638364

REGON: 450199332

KRS: 0000057256

OFERTA – SERWER KOPII BEZPIECZEŃSTWA

Dane wykonawcy:
1. Pełna nazwa (oznaczenie, firma) ..........................................................................................................................……………..….
2. Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość) ................................................................................…………………………...
3. REGON ................................................. NIP .................................................KRS/CeiDG..…..………….................................…..
4. Telefony (z numerem kierunkowym) ...................................................................…..……………..............................................…..
5. Faks (z numerem kierunkowym) .................................................……….…………........................................................................
6. E-mail ..........................................................….…………………….................................................................................................

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostarczenie, zamontowanie, wdrożenie i wsparcie w zakresie serwera kopii bezpieczeństwa dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży  niniejszym oferuję:

SERWER KOPII BEZPIECZEŃSTWA – 1 szt.

Specyfikacja oferty:

- Dostarczenie, montaż, konfiguracja, podłączenie do obecnej infrastruktury, szkolenie użytkownika z działania urządzeń i ich obsługi

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Rok produkcji - 2021/2022 |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, niepowystawowy |
|  | Dostarczony Serwer kopii bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje niezależnie od producenta. |
|  | W ramach realizacji oferty należy: - dostarczyć, zmontować, skonfigurować i podłączyć serwer do obecnej infrastruktury w siedzibie placówki wskazanej przez zamawiającego - przeprowadzić szkolenie użytkownika z działania urządzeń i ich obsługi, - skonfigurować automatyczną kopię bezpieczeństwa serwerów bazodanowych zgodnie z zadanym harmonogramem. |
| SERWER KOPII BEZPIECZEŃSTWA: | Model, nazwa /nr katalogowy ………………………………. Producent ……………………………………..………………. Kraj pochodzenia …………………………….….…………… Rok produkcji ………………………………………………… |
| Procesor | 4-rdzeniowy Intel Celeron J4125 2,0 GHz (max 2,7 GHz) ze zintegrowaną kartą graficzną Intel HD Graphics 600 |
| Pamięć RAM | min 2x 2 GB DDR4 (możliwość rozbudowy o co najmniej do 2x 4 GB) |
| Liczba zatok | min 4 x 3,5/2,5 cala (Hot Swap) |
| System operacyjny | QTS 4.5.3 |
| Obsługiwane macierze | Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | HTTP HTTPS iPv4/iPv6 iSCSI Klient DHCP lub statyczny adres IP Klient protokołu BitTorrent Klient VPN Obsługa ramek typu jumbo Przekierowywanie portów UPnP Serwer CIFS/SMB Serwer DNS Serwer DHCP Serwer DLNA Serwer FTP NFS Serwer VPN S.M.A.R.T. SNMP SSH Telnet Wake-On-LAN SMTP SMSC FTPS TFTP WebDAV |
| Obsługiwane systemy plików | Napędy wewnętrzne: EXTR; Napędy zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, and exFAT |
| Obsługiwane urządzenia zewnętrzne/ rozszerzenia | Pamięć USB, karty Wi-Fi USB, Bluetooth, współpraca z UPS-em, kamery IP, drukarki sieciowe/USB, karty dźwiękowe |
| Dodatkowe informacje | Audio Station Cloud Station Dostęp przez aplikacje mobilne Funkcja Wake on LAN/WAN Obsługa serwera DLNA Obsługa serwera FTP Zabezpieczenie Kensington lock |
| Złącza | 2x LAN 2,5 Gb/s; 3x USB 2.0; 2x USB 3.2 Gen 1; HDMI 2.0, PCIe Gen 2 x2 |
| Zainstalowane dyski HDD | 6x 6TB Format 3.5" Interfejs SATA III (6.0 Gb/s) Pamięć podręczna cache 256 MB Prędkość obrotowa 5400 obr./min Niezawodność MTBF 1 000 000 godz. Minimalna głośność pracy 23 dB Technologia SMR Zgodność z systemami NAS Zaawansowane formatowanie (AF) |
| Serwisy i licencje |
|  | W ramach postępowania powinny zostać dostarczone wszystkie wymagane licencje, upoważniające do korzystania z aktualnych funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować gwarancję, zapewnić wsparcie techniczne na produkt oraz aktualizację wewnętrznego oprogramowania na okres co najmniej 36 miesięcy. |
| Gwarancja oraz wsparcie |
|  | Gwarancja: Serwer musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne. |
| Opisy do wymagań ogólnych |
|  | W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. |

OFEROWANA CENA

Cena PLN
1) netto: .................................................................................................... zł
słownie: .............................................................................................. złotych

2) stawka podatku VAT: .....................% tj. .......................................................zł
słownie: ...............................................................................................złotych

3) brutto: ..................................................................................................... zł
słownie: ............................................................................................... złotych

...................................................................... 						....................................................................................
		(Miejscowość, data) 								Podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)
												do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

1. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie do 18.11.2022r.
2. Sprzęt będzie spełniał wymagania przedmiotowych norm zharmonizowanych i będą posiadać wymagane prawem deklaracje zgodności producentów i certyfikaty CE wystawione przez jednostkę notyfikującą.

3. Oświadczamy, że oferowany przez nas termin gwarancji wynosi: ………………………………..…….. miesięcy(wymagane min. 36 miesięcy)
4. Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (przez jego wykreślenie)].

...................................................................…						…...…....................................................................…

(Miejscowość, data)									Podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)														do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

5. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Adres…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Oferty cenowe należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@wopitu.pl; informatyk@wopitu.pl; a.konopka@wopitu.pl w terminie do 28.10.2022 roku

Kontakt:
Adam Konopka, tel.: 86 216 67 03 
Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1
18-400 Łomża